## Slide 1: MRHMDを用いたコンクリート壁面の インタラクティブひび割れ検査システムの研究 A Study on Interactive Crack Inspection System on Concrete Wall Using MRHMD
計測情報工学研究室
TAEJOON PARK
(指導教員 山口 友之)
卒業研究論文発表会

## Slide 2: 研究背景
2033年で過半数のコンクリート構造物(約20万施設)が築50年を経過(国土交通省, 2017)
コンクリート構造物の老巧化で発生するひび割れは崩落の原因の一つ．
0.2mm前後の微小なひび割れ幅でもコンクリートや鋼材の耐久性が低下(国土交通省, 2011)
少子高齢化社会の影響で作業を行う検査員が不足
社会的背景
従来のひび割れ検査プロセス
検査対象の撮影
ひび割れ検出
検査結果の提示
MRHMD*
目視記録
望遠カメラ
画像処理
機械学習
ドローン
スケッチ
3Dモデル
修理の判断
各プロセスが分離されており，多数の専門家が必要
*Mixed Reality Head-Mounted Display

## Slide 3: 先行研究－ひび割れ検出－
Encoder [CNN] (E)
Decoder (D)
+
+
Output Image (Y)
Input Image (X)
Semantic segmentation
(X. Yang et al., 2018)
Image Classification
(Y. J. Cha et al., 2017)
機械学習のひび割れ検出の課題
背景をひび割れとして検出してしまう誤検出 (False Positive)，ひび割れを背景として検出してしまう未検出 (False Negative)の問題が存在する．
➡ 検査結果が信頼できない．
➡ 従来の研究では，実現場での利用(キャリブレーションなど)を想定していない．

## Slide 4: 先行研究－ひび割れ画像の提示－
MRHMDでのひび割れ検査
(T. Yamaguchi et al., 2019)
MRHMDでの結果提示
先行研究の課題
ひび割れ検出と結果の提示が別のシステム． リアルタイムさ，インタラクティブさが不足．
(E. Karaaslan et al., 2018)
先行研究の課題
幅広いひび割れのみ検出可能なシステム．
微小なひび割れの検出が難しい．

## Slide 5: 提案手法－システム構成－
ひび割れ検査プロセスの統一化・リアルタイム化（1分間）
検査対象の撮影
微小なひび割れ まで撮影可能な 高解像度カメラ を利用．
ひび割れ検出
Encoder-Decoder based CNNによる ひび割れ高速検出．
検査結果の提示
MRHMDより 微小なひび割 れを効果的に 提示．
システム動作の様子
インタラクティブに精度を向上
人がひび割れ検出結果 の誤検出領域データを 作成し，再学習を行う ことで検出精度を向上 させる．

## Slide 6: 提案手法－モデル再学習と再初期化－
ひび割れ （正検出; True Positive）
背景 （正検出; True Negative）
ひび割れに分類された背景 （誤検出; False Negative）
背景に分類されたひび割れ （未検出; False Positive）
4-class Binary prediction
再学習・再初期化
Predict
New dataset
Human interaction
Dataset
+
Initialize
+
Re-train
Re-initialize
Train
Prediction
Input
Output

## Slide 7: 実験－ひび割れ検出精度の評価－
実験環境
Inspection
Training
Training wall
Initial Prediction
Binary ground truth
4-class ground truth
初期化モデル
再初期化
再初期化
Binary-再初期化モデル
4Class-再初期化モデル
Binary-再学習モデル
4Class-再学習モデル
再学習
再学習
人間の補正

## Slide 8: 結果・考察－ひび割れ検出精度の評価－
実験結果-Train
初期化モデル
再初期化
再学習
Train画像
4-class
Binary
4-class (rgw)
Ground truth
初期化モデル
人間の補正
Chart: 
| Binary gt | 4-class gt | 4-class gt (rgw)
Re-traind model | 0.99905 | 0.99845 | 0.99818
Re-initialized model | 0.99146 | 0.99814 | 0.9993
Initial model | 0.98415 | 0.98415 | 0.98415

## Slide 9: 結果・考察－ひび割れ検出精度の評価－
実験結果-Inspect
4-class
Binary
4-class (rgw)
再初期化モデル
再学習モデル
Inspect画像
初期化モデル
Trainされたモデル
Chart: 
| Binary gt | 4-class gt | 4-class gt (rgw)
Re-traind model | 0.99893 | 0.99947 | 0.99834
Re-initialized model | 0.98877 | 0.9961 | 0.99586
Initial model | 0.98273 | 0.98273 | 0.98273

## Slide 10: ひび割れ検出結果提示の評価
ひび割れ可視化手法
ひび割れのある画素を緑色に表示．
ひび割れに膨張の画像変換を行う．
ひび割れ可視化
ひび割れ可視化未適応
ひび割れ可視化適応

## Slide 11: まとめ・今後の課題
高解像度カメラより撮影した画像からひび割れを検出し，MRHMDより撮影された画像と 特徴マッチングを行うことで，MRHMD上にひび割れ画像を提示するシステムの実装．
  ひび割れ画像に色付けや膨張変換を行うことで，微小なひび割れを人に提示した．
Semantic segmentation手法によって検出されたひび割れ画像に対して，人が誤検出の領域を インタラクティブに指定することで作られたデータをモデルの学習データとして利用し， ひび割れ検出精度を向上させる手法の提案とその性能評価．
  4-Class Binary Predictionによる再学習・再初期化の手法の提案．
  Binary classでの再学習によって，初期化モデルより誤検出をよく除去できるモデルの学習が可能．
まとめ
MRHMD上に提示された結果から直接Ground truthを生成できるようにし， インタラクティブさを向上させる．
色付け，膨張などの提示法が効果的であるかを被験者実験などで評価．
様々な学習方法でモデルをロバストにする．
今後の課題

## Slide 12: システム開発－モデル学習－
: 画素のGround truthの値
: 画素のPredictionの値
Dice Loss
: True positiveの画素数
: False positiveの画素数
: False negativeの画素数
F1 Score
30Epochsで精度の良い(F1≧0.95)モデルを生成できる➡初期化モデルとして用いる．
774枚のデータセットで学習
(X. Yang et al., 2018)

## Slide 13: 提案手法－ホモグラフィテスト―
ホモグラフィテスト
: 画像の４つの頂点
: 各頂点の座標
: 各頂点の内角
各頂点間の位置関係，角度より四角形を判定．
ホモグラフィ変換の例
順次的特徴点抽出アルゴリズム選択法
Fast Feature Matcher
N
Y
Homography Test
Accurate Feature Matcher
Calculate Homography
Homography Matrix

## Slide 14: システム開発－特徴点抽出アルゴリズム比較－
: Ground truth変換を適用したBinary maskの画素数
: 推定された変換を適用したBinary maskの画素数
Overlap error
実験環境
AKAZE
BRISK: SLOW (thresh=20), FAST (thresh=40)
ORB: SLOW (max=30000), FAST (max=10000)
Match fails: ホモグラフィテストに失敗したイメージセットの数 [n]
Computing time: ホモグラフィ推定までかかる時間 [sec]
Overlap error: ホモグラフィ変換の誤差率 [%]
特徴点抽出アルゴリズム比較実験
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1m, 2m
5m
×3 Variation

## Slide 15: システム開発－特徴点抽出アルゴリズム比較－
Success: BRISK_SLOW = ORB_FAST > ORB_SLOW > AKAZE >> BRISK_FAST
Computing efficiency: AKAZE > BRISK_FAST > ORB_FAST >> ORB_SLOW >> BRISK_SLOW
Accuracy (Success only): ORB_SLOW > AKAZE ≒ BRISK_FAST ≒ BRISK_SLOW > ORB_FAST
アルゴリズム選択
Computing time
Chart: [sec]
| AKAZE | BRISK_FAST | BRISK_SLOW | ORB_FAST | ORB_SLOW
1m (Crack) | 1.5297 | 3.8708 | 70.0905 | 3.2074 | 15.9837
1m (None Crack) | 1.1209 | 1.4692 | 27.3906 | 3.0654 | 10.4672
2m (Crack) | 0.95122 | 1.5109 | 30.5118 | 3.1329 | 11.7115
2m (None Crack) | 1.3 | 1.4 | 7.141 | 1.5787 | 12
Match fails
Chart: 
| AKAZE | BRISK_FAST | BRISK_SLOW | ORB_FAST | ORB_SLOW
1m (Crack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1m (None Crack) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2m (Crack) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2m (None Crack) | 6 | 6 | 4 | 4 | 6
Overlap error
Chart: [%]
| AKAZE | BRISK_FAST | BRISK_SLOW | ORB_FAST | ORB_SLOW
1m (Crack) | 0.37194 | 0.38384 | 0.37231 | 0.25058 | 0.18265
1m (None Crack) | 1.6867 | 1.3171 | 1.5113 | 1.5139 | 1.2688
2m (Crack) | 2.0171 | 2.2551 | 2.1812 | 3.6955 | 1.7921
2m (None Crack) | 100 | 100 | 2.5183 | 2.7298 | 100